# Подкапотная система пожаротушения PROTENG

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначена для ликвидации возгораний в подкапотном пространстве легкового автотранспорта, контакторных панелях общественного электротранспорта (троллейбусы) в начальной стадии развития.

Тушение пожара сопровождается одновременным охлаждением защищаемого объёма и не приводит к выходу из строя узлов, агрегатов, электропроводки и иных составных частей двигателя и сопряжённого с ним оборудования.

Отличительными особенностями являются универсальность и простота монтажа, отсутствие необходимости текущего технического обслуживания и возможность оснащения устройствами ручного или автоматического пуска.

В основе всех решений лежит полиамидная трубка «Proteng». Она закрепляется в защищаемом объёме над местами, представляющими наибольшую пожарную опасность.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Газовое огнетушащее вещество (ГОТВ): хладон «Fe-36», который не проводит электрический ток, не вызывает коррозии, по токсическим показателям безопасен для человека и окружающей среды, обладает высокой огнетушащей эффективностью.

Масса ГОТВ: 0,5 – 1,0 кг

Длина трубки: 2,1 – 4 м

Диаметр трубки: 18 мм

Защищаемый объём: 2 - 4 м³

Продолжительность подачи 95% ГОТВ: 5 – 10 с

Температурный диапазон эксплуатации: от -60 до +120 °С (возможен кратковременный нагрев до 160 °С)

Срок службы: не менее 10 лет

Proteng самосрабатывающая установка

| Огнетушащая трубка «Proteng» | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Общая масса: 0,7 кг (для трубки «Proteng» длиной 2,1 м) Масса ГОТВ: 0,5 кг (для трубки «Proteng» длиной 2,1 м) Температурный порог самосрабатывания: ~220-350 °С КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Огнетушащая трубка «Proteng» Комплект пластиковых стяжек для крепления трубки «Proteng» Паспорт Индивидуальная упаковка (коробка) Сертификат соответствия Сертификат пожарной безопасности Сертификат ISO* Предоставляется в случае поступления запроса со стороны клиента |
| --- | --- |

- 0

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

# Proteng с устройством принудительного пуска

| Огнетушащая трубка «Proteng» | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Общая масса: 0,7 кг (для трубки «Proteng» длиной 2,1) Масса ГОТВ: 0,5 кг (для трубки «Proteng» длиной 2,1 м) Пусковой ток устройства принудительного пуска: 0,7 А Инерционность: 0,5 – 1,5 с Температурный порог самосрабатывания: ~220-350 °С КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Огнетушащая трубка «Proteng» Комплект пластиковых стяжек для крепления трубки «Proteng» Пироперфоратор Устройство ручного пуска Комплект соединительных кабелей Паспорт Индивидуальная упаковка (коробка) Сертификат соответствия Сертификат пожарной безопасности Сертификат ISO* *- Предоставляется в случае поступления запроса со стороны клиента |
| --- | --- |