|  | ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №__________от ___________2013г |  |
| --- | --- | --- |
| Для поставки насосных агрегатов (насосов) для откачки пропан-бутана технического в нефтепровод. |
|  |  | Код подгруппы | № опросного листа |  |
|  |  | Код R3 | РЦ МТО | Заказчика |  |
|  |  | Заказчик |  | ЗГПП |  |  |  |
|  |  | Кол-во МТР по опросному листу 1 |  |  |  |
|  |  | Наименование МТР кол-во |  | кол-во 1 шт |  |
| 1. |  | ПОКУПАТЕЛЬ | Зайкинское ГПП |  |  |
|  | 1.1. | Конечный потребитель продукции(с указанием месторасположения) |  |
|  |  | ЗГПП п.Тюльпан ЦКГ№1. |
| 2. |  | Марка насоса |  |  |  |  |
| 3. |  | Количество,шт |  |  |  |  |
| 4. |  | Планируемые сроки поставки |  | год |
| 5. |  | Параметры и конструктив насоса | Соответствующие заданым параметрам |  |
|  | 5.1 |  | Подача,м3/час |  | 20-25 м3/час |  |  |
|  | 5.2 |  | Напор кг/см2 |  |  |  |  |
|  | 5.3 |  | Частота вращения вала, об/мин | Зависит от типа предложенного насоса |  |
|  | 5.4 |  | Кавитационный запас,м |  |  |  |
|  | 5.5 |  | Давление на входе, кг/см2 | Минимальное |  |
|  |  |  |  |  | Максимальное |  |
|  | 5.5 |  | Давление на выходе, кг/см2 | Минимальное |  |
|  |  |  |  |  | Максимальное |  |
|  | 5.6 |  | Тип уплотнения вала ротора |  |  |  |
| 6. |  | Комплектность поставки |  |  |  |
|  | 6.1 |  | Электродвигатель(да/нет) |  |  |  |
|  |  | 6.1.1 |  | Тип |  |  |  |
|  |  | 6.1.2 |  | Питающее напряжение |  |  |
|  |  | 6.1.3 |  | Мощность |  |  |  |
|  |  | 6.1.4 |  | Система охлаждения |  |  |
|  | 6.2 |  | Дополнительные устройства |  |  |  |
|  |  | 6.2.1. | Автоматика(да/нет), (указать обозначение) |  |
|  |  | 6.2.2. | Маслоустановка(да/нет), (тип, комплектность) |  |  |
|  |  | 6.2.3 | ЗИП (да/нет), (комплектность см.п.9) | м.п.11) |  |  |
|  |  | 6.2.4 | Другое |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всасывающий патрубок ANSI 4" (100мм) |  |  |  |
|  |  |  |  | Напорный патрубок ANSI 2" (50 мм) |  |  |  |
| 7. |  | Назначение насосной установки |  |  |  |
|  | 7.1 |  |  | Замена старого парка оборудования |  |  |  |
|  |  |  |  | Вновь стрящийся объект |  |  |
|  | 7.2 |  | Климатическое исполнение |  |  |  |
|  | 7.3 |  | Режим работы (непрерывнй/периодический) |  |  |
|  | 7.4 |  | Количество пусков в сутки |  |  |  |
| 8. |  | Вариант поставки | Общая рама |  |  |  |
| 9. |  | Характеристика перекачиваемой жидкости |  |  |
|  | 9.1 |  | Водородный показатель перекачиваемой жидкости,рН |  |
|  | 9.2 |  | Плотность, г/см3 |  |  | градусах С |
|  | 9.3 |  | Температура рабочая, Со |  |  |  |
|  | 9.4 |  | Массовая концентрация механических примесей,% |  |  |
|  | 9.5 |  | Избыточное ДНП,МПа: при 45 град.С= 1.46;при 6 град.С=0.63 |  |
|  | 9.6 |  | Октановое число 102,82 |
|  | 9.7 |  | Химически-активные включения |  |  |  |
|  |  |  | № | Название | Обозначение | Массовая концентрация,% |  |
|  |  |  |  | этан |  | 4,238 |  |
|  |  |  |  | пропан |  | 70,8 |  |
|  |  |  |  | i-бутан |  | 8,729 |  |
|  |  |  |  | n-бутан |  | 14,78 |  |
|  |  |  |  | i-пентан |  | 0,95 |  |
|  |  |  |  | n-пентан |  | 0,5 |  |
| 10 |  | Материал деталей насосов (рабочие колеса, направляющие аппараты,вал и др) |  |
|  |  |  | № | Название | Обозначение | Материал |  |
| 11 |  | Комплектность ЗИП |  |  |  |  |
|  |  |  | № | Название | обозначение | Материал |  |
|  |  |  | 1 | торцов. уплотн. |  |  |  |
|  |  |  | 2 | кольца уплотн. |  |  |  |
|  |  |  | Ф.И.О. Ответственного |  |  |
|  |  |  | Должность |  |  |
|  |  |  | Телефон/факс |  |  |
|  |  |  | Электронный адрес (личный или организации) |  |
|  |  |  | Ф.И.О. гл. иженера ( либо гл.механика, гл.энергетика и т.п.) |  |  |
|  |  |  | Подпись, печать |  |  |

Оформленный Заказчиком опросный лист является юридическим документом при разрешении спорных вопросов по поставке и рекламации. Опросный лист должен быть подписан, иметь дату и печать.