Непосвященному человеку довольно легко запутаться в изобилии существующих сегодня единиц измерения давления, усугубляемым использованием относительной и абсолютной шкал. Поэтому мы сочли необходимым привести здесь помимо таблицы соответствий несколько определений и практических советов, которые, на наш взгляд, должны помочь неискушенному заказчику правильно определиться с выбором нужного ему насоса или компрессора.

Прежде всего, разберемся с абсолютный и относительным давлением.
Абсолютное давление — это давление, измеренное относительно абсолютного нуля давлений или, иначе говоря, абсолютного вакуума.
Относительное давление (в компрессорной технике- избыточное) — это давление, измеренное относительно земной атмосферы.

То есть, если мы используем в качестве единицы измерения кгс/см2 (технические атмосферы), то абсолютный вакуум будет соответствовать нулю по абсолютной шкале и минус единице по относительной, тогда как атмосферное давление будет соответствовать единице по абсолютной шкале и нулю по относительной. Для компрессоров все проще — избыточное давление будет всегда на 1 атмосферу меньше абсолютного.

Значения предельных остаточных давлений насосов на нашем сайте приведены по большей части в абсолютных миллибарах, поскольку именно эта единица давления получила наибольшее распространение среди западных производителей вакуумной техники. Но поскольку на территории бывшего СССР очень часто в качестве вакуумметров используются трубки Бурдона, показывающие относительное давление в технических атмосферах (ат. или кгс/см2), чаще всего наши заказчики сталкиваются с необходимостью перевода относительных технических атмосфер в абсолютные миллибары и наоборот. Для этого используйте формулу:

[мбар.абс]=(1+[ат.отн.])*1000
например:-0.95ат.отн.=(1-0.95)*1000=50мбарабс.

Дляперевода миллибар в Торры (мм. рт. ст.) или Паскали, запомните соотношение:
1миллибар=100Па=0.75мм.рт.ст.

Таблица соотношений между основными единицами измерения давления:

атм. Бар мбар Па мм.вод.ст. мм.рт.ст. psi ат. (кгс/см2) inch Hg атм. 1 1.013 1013 101325 10332 760 14.696 1.0333 29.92 Бар 9.87*10-1 1 103 105 1.02*104 7.5*102 14.51 1.0198 29.53 мбар 9.87*10-4 10-3 1 102 10.2 7.5*10-1 1.45*10-2 1.02*10-3 2.95*10-2 Па 9.87*10-6 10-5 10-2 1 0.102 7.5*10-3 1.45*10-4 1.02*10-5 2.95*10-4 мм.вод.ст. 9.68*10-5 9.81*10-5 9.81*10-2 9.81 1 7.36*10-2 1.42*10-3 10-4 2.896*10-3 мм.рт.ст. 1.32*10-3 1.33-3 1.33 1.33*102 13.6 1 1.93*10-2 1.36*10-3 3.94*10-2 psi 6.8*10-2 6.9*10-2 68.95 6.9*103 7.03*102 51.7 1 7.03*10-2 2.04 ат. (кгс/см2) 9.68*10-1 9.8*10-1 9.8*102 9.8*104 104 7.36*102 14.22 1 28.96 inch Hg 3.3*10-2 3.39*10-2 33.86 3.386*103 3.45*102 25.4 0.49 3.45*10-2 1

Таблица соотношений единиц измерения производительности:

м3/час м3/мин л/мин л/сек CFM м3/час 1 1.667·10-2 16.667 0.278 0.588 м3/мин 60 1 103 16.6667 35.29 л/мин 0.06 1*10-3 1 1.667*10-2 3.5*10-2 л/сек 3.6 0.06 60 1 2.12 CFM 1.7 2.8*10-2 28.57 0.47 1