1. Соотношения между единицами производительности

| Единица | Эквивалент |
| --- | --- |
|  | м3/час | м3/мин | л/мин | л/сек | cfm (фут3/мин) |
| м3/час | 1 | 0,017 | 16,667 | 0,278 | 0,588 |
| м3/мин | 60 | 1 | 103 | 16,667 | 35,29 |
| л/мин | 0,06 | 10-3 | 1 | 0,017 | 0,035 |
| л/сек | 3,6 | 0,06 | 60 | 1 | 2,12 |
| cfm (фут3/мин) | 1,699 | 0,028 | 28,317 | 0,47 | 1 |

Пример: 200 л/мин = 12 м3/час = 7 cfm

2. Соотношения между единицами давления

| Единица | Эквивалент |
| --- | --- |
|  | Па | мбар | атм. | мм. Hg | мм. H2O | inch Hg | psi |  |
| Па | 1 | 10-2 | 9,87·10-6 | 0,0075 | 0,102 | 2,95·10-4 | 1,45·10-4 |  |
| мбар | 102 | 1 | 0,987·10-3 | 0,75 | 10,2 | 0,0295 | 0,0145 |  |
| атм. | 1,013·105 | 1013 | 1 | 760 | 10332 | 29,92 | 14,696 |  |
| мм. Hg | 133,322 | 1,3 | 0,0013 | 1 | 13,6 | 0,0394 | 0,0193 |  |
| мм. H2O | 9,807 | 0,098 | 9,68·10-5 | 0,074 | 1 | 2,9·10-3 | 1,42·10-3 |  |
| inch Hg | 3386 | 34 | 0,033 | 25,4 | 345 | 1 | 0,49 |  |
| psi | 6895 | 69 | 0,068 | 51,715 | 703 | 2,04 | 1 |  |

Пример: 20 мбар = 2000 Па = 15 мм.рт.ст. = 0,29 psi

3. Соотношения между единицами мощности

| Единица | Эквивалент |
| --- | --- |
|  | Вт | КВт | л.с. |
| Вт | 1 | 10-3 | 1,3596·10-3 |
| КВт | 1000 | 1 | 1,3596 |
| л.с. | 735,499 | 0,7355 | 1 |

Пример: 15 л.с. = 11032,485 Вт = 11,032 КВт

4. Расшифровка обозначений материалов

| Обозначение | Материал | Прочие торговые наименования |
| --- | --- | --- |
| AC | Ацеталь | - |
| CR | Неопрен | - |
| EPDM | Этилен-пропилен- термополимеризат | Keltan, Buna Ap, Dutral |
| FPM | Фторкаучук | Viton, Fluorel, Technoflon |
| GG | Серый чугун | - |
| NBR | Акрилонитрил-бутадиен- каучук | Perbunan, Polysar-Krynac |
| PVC | Поливинилхлорид | - |
| PVDF | Поливинилиденфторид | - |
| PE | Полиэтилен | - |
| PP | Полипропилен | - |
| PTFE | Политетрафторэтилен | Teflon, Hostaflon |
| S | Высококачественная сталь 1.4571 | - |
| SS | Нержавеющая сталь | - |