Химические насосы типов Х(О), АХ(О), ХМ, ХП, АХП, АХИ, АХВМС, ТХИ

Назначение: Химические насосы типа Х предназначены для перекачивания химически активных и нейтральных жидкостей плотностью не более 1850 кг/м3, для насосов типа АХВМС – не более 1650 кг/м3, для насосов типа ХМ – не более 1500 кг/м3, содержащих твердые включения размером до 0,2 мм, объемная концентрация которых не превышает 0,1%, для насосов типа АХ(О), АХП(О), АХВМС – содержащих твердые включения размером до 1 мм, объемная концентрация которых не превышает 1,5%. Температура перекачиваемой жидкости для насосов с проточной частью из материала А от 233 до 363 К (от -40 до +90°С), из материалов К, Е, И – от 233 до 393 К (от -40 до +120°С), из материала Д – от 273 до 363 К (от 0 до +90°С), материала М – от 233 до 393 К (от -40 до +120°С). Химические насосы типа Х-Р предназначены для перекачивания щелочей любой концентрации, растворов хлористого натрия и цинка, серной кислоты (до 60%), фосфорной, фтористо-водородной, кремнефтористо-водородной кислот температурой до 353 К (80°С), 10%-ной азотной кислоты температурой до 343 К (70°С). Температура перекачиваемой жидкости для насосов типа ХО – от 273 до 523 К (от 0 до +250°С), для насосов типа АХВМС – от 233 до 363 К (от –40 до +90°С). Конструкция и основные материалы: Насосы типа Х, АХ – горизонтальные, консольные, одноступенчатые на опорной стойке или с опорой на корпусе. Насосы типа ХМ – моноблочные. Насосы типа ХБ – горизонтальные, межопорные, многоступенчатые с рабочими колесами одностороннего хода. Насосы типа АХИ – погружные, вертикальные с опорами вне перекачиваемой жидкости. Насосы типа ХП, АХП – погружные, вертикальные с опорами в перекачиваемой жидкости. Материал деталей проточной части зависит от исполнения: исполнение К – хромоникелевая сталь 12Х18Н9ТЛ; исполнение Е – хромоникелемолибденовая сталь 12Х18Н12М3ТЛ; исполнение И – хромоникельмолибденомеднистая сталь 07ХН25МДТЛ; исполнение А – углеродистая сталь 25Л; исполнение Д – хромистый чугун ЧХ28; исполнение М – хромоникелькремнистая сталь 16Х18Н12С4ТЮЛ; исполнение Р – резина 51-1632.